目    录

第一章	总则	2

第一条	规划依据	2

第二条	规划原则	2

第三条	规划任务	2

第四条	规划思路	3

第五条	规划资料	3

第六条	规划期限	3

第七条	规划范围	3

第八条	主要规划指标	3

第二章	城市概况及加气站现状	3

第九条	城市概况	3

第十条	城市规划	3

第十一条	天然气加气站发展概况	4

第十二条	车用天然气价格现状	4

第十三条	政府管理框架及职能	4

第三章	气源规划	4

第十四条	气源分析	4

第十五条	气源确定	4

第四章	车用天然气市场需求预测	5

第十六条	机动车辆数估算	5

第十七条	加气车辆数确定	5

第十八条	汽车用户耗气定额表	6

第十九条	汽车用户用气量	6

第二十条	汽车加气站需求数量	6

第五章	加气站布点选择	7

第二十一条	沾益县布点选择	7

第二十二条	马龙县布点选择	7

第二十三条	经开区加气站布点选择	7

第二十四条	麒麟区加气站布点选择	8

第二十五条	曲靖市中心城区及坝区加气站布点	9

第六章	实施计划与保障措施	9

第二十六条	实施计划	9

第二十七条	保障措施	9

第七章	投资匡算	10

第二十八条	项目投资匡算	10

第八章	效益分析	10

第二十九条	经济效益	10

第三十条	社会效益	10

第三十一条	生态(环境) 效益	11

第九章	有关问题及建议	11

第三十二条	问题	11

第三十三条	建议	11

# 总则

## 规划依据

- 编制规划的合同

- 《曲靖市麒沾马都市区规划》(2011－2030)》

- 《曲靖市城市总体规划》纲要（2014-2030）；

- 《沾益县城市总体规划》纲要（2014-2030）；

- 《马龙县城市总体规划》纲要（2014-2030）；

- 《城市市政工程规划内容及格式编制规定》（Q/CNPC-XJ）

- 《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）

- 《国务院办公厅转发发展改革委关于建立保障天然气稳定供应长效机制若干意见的通知》（国办发【2014】16号）

- 《云南省人民政府关于加快天然气利用发展的意见》（云政发【2013】161号）；

- 《云南省人民政府关于印发云南省天然气利用发展规划纲要的通知》（云政发【2013】162号）；

- 《曲靖市人民政府关于加快天然气推广利用的实施意见》曲政发【2014】68号

## 规划原则

- 可实施性原则

- 按照国家现行法律、规范和技术标准，借鉴国内外基础设施建设的先进经验，结合曲靖市的具体条件和实际特点，制定符合国家规范、建设标准和技术发展主流的规划方案。

- 兼顾城市建设现状，适应市政工程逐步发展的规律，充分考虑规划方案的合理性和可实施性，与城市近期建设、经济发展、片区开发建设的步骤相适应。

- 实事求是、科学合理的预测市场，确定建站规模。

- 经济合理性原则

- 对天然气工程建设规划进行经济分析，尽可能降低工程的总造价和运行管理费用，节省投资，使制定的规划做到经济、科学、节能。

- 应充分考虑未来发展的新技术、新工艺、新材料对工程的影响，以节省资金，提高效率。

- 要充分考虑现状，尽量利用和发挥现有设施的作用，使新规划的系统与原有系统有机结合。利用现状设施，解决现实存在的问题，将近期应急措施与远期规划相结合，避免重复建设。

- 优化项目、节约投资，系统发展应具弹性与适应性，一次规划，分期实施。

- 从曲靖市实际情况出发，以其功能分区、经济发展等为依据，正确处理集中与分散、近期与远期的关系。

- 相关性原则

- 加气站规划应与其他单项工程规划，如城市道路交通规规划、环境保护规划、土地利用规划、防灾工程规划等相互协调，密切配合。

- 与气源建设情况、交通运输情况等密切配合，统筹规划，做到加气站站点车辆通行畅通，气源有保障。

- 与用地同步规划，与路网同步实施。

- 可持续发展原则

- 天然气规划要以促进城市可持续发展，达到经济效益、社会效益和环境效益的统一。

- 近期与远期相结合，总体与局部相结合，力求做到近期可行，远期合理；规划时考虑分期实施的可能；以近期为主，但为远景发展留有合理的余地。

- 以区域规划和城市总体规划为依据，从全局出发，统筹安排，满足城市总体布局的要求，使城市天然气工程成为城市有机整体的重要组成部分。

- 要树立动态发展的观念，既要强调规划的引导和控制机制，又要灵活适应市场机制，适时地进行调整、补充和修正，符合城市社会经济发展的实际需要，以便更好的升华规划，实施规划。

- 统筹考虑城市发展的经济效益、社会效益、环境效益的协调统一。

## 规划任务

- 确定汽车用气年需求量；

- 确定加气站站点数量；

- 提出合理的站场站址；

- 提出合理的各站点建站形式的建议；

- 提出分期实现加气站站点规划的步骤及保障措施；

- 对规划期内所需建设工程进行投资匡算、确定主要技术经济指标；

- 对规划提出主要问题及建议。

## 规划思路

审时度势，符合曲靖市总体规划的要求，从而有效、有序地引导天然气加气站的建设发展。

本次规划的基本思路是以曲靖市已有的规划成果为技术起点，以相关规范、标准、规程及规划理论为指导，结合现状调查及资料的收集、汇总，以布点优化分析方法为主要手段，使整个加气站站点规划布局合理，制定出目标明确、技术先进、措施落实的规划方案，确保加气站规划具有可操作性。

## 规划资料

- 曲靖市、马龙县、沾益县天然气专项规划初稿

- 曲靖市各分局提供的已审批的加气站站点资料

- 曲靖市天然气工程现状及其他相关统计资料

## 规划期限

本次规划采用时限规划，根据城市总体规划及土地利用总体规划，结合天然气工程建设特点、发展周期，规划分为近、远期。

规划期限2015年—2030年

- 近期：2015～2020年

- 远期：2020～2030年

## 规划范围

根据委托方曲靖市规划局的要求，本次规划范围为曲靖市中心城区及其坝区。中心城区范围如右图所示。

## 主要规划指标

天然气工程主要规划指标一览表

| 年份 项目 | 2020年 | 2030年 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年用气量(×104Nm3／年) | 21980 | 29867 |  |
| 加气站数量 | 沾益县 | 8 | 1 |  |
|  | 马龙县 | 8 | 1 |  |
|  | 经开区 | 10 |  |  |
|  | 麒麟区 | 17 | 5 |  |
|  | 合计 | 43 | 7 |  |
| 工程总投资（万元） | 52838 | 3500 |  |

# 城市概况及加气站现状

## 城市概况

曲靖市位于云南省东部，处在滇东高原向黔西高原过渡地带，地理坐标为东经 102°42 ′～ 105°50 ′，北纬 24°19 ′～ 27°03 ′。

市域辖 1 个市辖区，1 个县级市，7 个县，即麒麟区，宣威市和沾益、马龙、陆良、罗平、富源、师宗、会泽 7 县。2010 年末全市共有 106 个乡镇及 9 个街道办事处，户籍总人口 626.40 万人。

## 城市规划

曲靖市城市总体规划中对曲靖市定位如下：

结合我国城市发展战略、现代化建设要求和曲靖市自身基础，把中心城区发展成为带动、推进桥头堡建设的战略高地和开放度高、辐射力强、经济繁荣、社会和谐、生态良好的区域经济增长极，到2020年全面达到小康社会（见小康社会指标体系），2030年建设成为安全、文明、园林、宜居的现代化大城市。

规划人口如下：

近期人口：130万人,其中麒麟区和经开区共103万人；马龙县9万人；沾益县18万人。

远期人口：172万人，其中麒麟区和经开区共135万人；马龙县12万人；沾益县25万人。

## 天然气加气站发展概况

曲靖市由于气源的短缺，相对于国内其他同等规模的城市，天然气汽车加气站的发展很缓慢，到目前为止，共建成的汽车加气站情况如下表11-1所示：

| 加气站名称 | 主要建设内容及规模 | 项目业主 |
| --- | --- | --- |
| 麻黄工业园区CNG加气站 | 加气站储备能力为500m3。 | 曲靖市燃气集团有限公司 |
| 金牛塘LCNG汽车加气站 | 建设50m3LCNG汽车加气站，专为LNG公交车加气。 |  |
| 珠街路口CNG加气站 | 为560余辆出租车提供加气服务。 | 仁昌畅远燃气有限公司 |

表11：曲靖市现状天然气加气站统计表

## 车用天然气价格现状

曲靖市现状天然气汽车的用气价格：

- 汽车用气：5.2元/Nm3

## 政府管理框架及职能

规划局负责组织编制天然气加气站规划，负责天然气加气站的规划审批；市建委负责天然气行业管理及相关政策制定；市发改委是主要负责天然气项目的核准或审批及价格制定；市环保局负责天然气项目的环境保护及环境影响评价；安全监察局负责天然气项目的安全管理及安全评价；技术质量监督局负责天然气项目中压力容器、压力管道及配套设备的设计、施工及产品质量管理与监督；消防局负责天然气天然气基础设施项目的消防审查与监督；交通局负责天然气特种车辆的管理等。

城市天然气行业管理框架示意图

# 气源规划

## 气源分析

根据国家对能源的利用政策，本着节约投资的原则，当城市有管道气接气条件的时候，尽量利用管道气源，管道气源不能满足要求是，以其他气源作为补充。

依据国家相关政策，对以上所述气源进行分析，结合加气站建设的条件，曲靖市天然气汽车用气气源确定主要有以下几点分析：

- 在中缅天然气管线通气后，曲靖市具备使用管道气源的便利条件；

- 在大力发展LNG汽车加注站的情况下，有部分加气站由于含有LNG加注功能，因此必须用LNG作为气源；

- 目前有少量的加气站使用了煤制气为气源的CNG气源，相对于天然气管道气和以天然气管道气为气源的LNG气源来说，煤制气热值相对较低，当大量的管道气气源的加气站建成之后，目前的煤制气气源的加气站将不具备竞争优势。

## 气源确定

- 曲靖市区域内有准备建设的在中缅管线通气之前，以LNG为常规气源；

- 在中缅管线通气之后，曲靖市天然气工程常规气源以中缅管道气为主，以中缅线曲靖市分输阀室为气源；以LNG作为调峰及储备气源，综合比较全国LNG工厂地理位置、气源供应规模、保障性及气价等多方面因素（附表），建议采用四川达州及重庆LNG或新奥集团广西北海LNG、中石油华油天然气公司LNG作为曲靖市采购外省LNG的首选气源，此气源充足，长期供应有保

- 远期随着其他气源的发展和技术的更新，可以以煤制气、页岩气、浅层气为补充气源。

# 车用天然气市场需求预测

## 机动车辆数估算

截至2014年8月底，曲靖市机动车保有量达到100.05万辆，突破百万大关。其中，汽车43.98万辆，占总数的43.96%；摩托车55.99万辆，占总数的55.96%；挂车754辆。从个人机动车拥有情况看，全市个人机动车保有量为95.5万辆,占机动车总数的95%。其中，个人摩托车保有量为55.97万辆，占个人机动车总数的58.6%;个人小型微型载客汽车（含轿车）保有量为30.13万辆，占个人机动车总数的31.6%;个人拥有的其他货运机动车7.86万辆，占个人机动车总数的8.2%。

麒麟区拥有机动车21.08万辆，沾益县拥有机动车7.93万辆，马龙县拥有机动车4.19万。根据以上数据，按比例估算天然气汽车车辆数，估算结果如表16-1所示：

表16-1：各类车辆现状估算表（单位：辆）

| 地区 | 出租车 | 公交客运 | 货车 | 私家车 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 曲靖市 | 1580 | 459 | 17280 | 66600 |
| 马龙县 | 138 | 40 | 3436 | 13240 |
| 沾益县 | 276 | 80 | 6500 | 25060 |
| 合计 | 1994 | 579 | 27216 | 104900 |
| 说明：1、出租车辆根据调查到2013年曲靖市与马龙县共计1719辆，本规划按各地近期规划人口比例，计算各区出租车辆； 2、公交车到2013年曲靖市、马龙县、沾益县共计579辆，计算方式与出租车计算方式相同； 3、其他车辆根据各类型车辆站机动车车辆的比例数，乘以各区的机动车车辆数计算所得。 |

## 加气车辆数确定

本规划根据国内天然气加气行业发展较成熟的其他城市经验，确定，私家车改装量按5%计算，货运车（占货车90%）的改装量按10%计算。公交车（占客车80%）改气率按100%计算，长途客车（占货车20%）按改气率按60%计算，定线货车（占货车10%）按改气率按50%计算，出租车改气率近期按50%计算，远期按70%计算。据此计算近远期天然气车辆统计表详见表17-1，17-2。

表17-1：各类车辆近期估算表（单位：辆）

| 地区 | 出租车 | 公交客运 | 货车 | 私家车 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 麒麟区 | 1005 | 537 | 3076 | 4234 |
| 马龙县 | 104 | 55 | 722 | 993 |
| 沾益县 | 226 | 120 | 1489 | 2050 |
| 合计 | 1335 | 712 | 5287 | 7277 |
| 说明：根据现状各类车辆与现状人口计算出人均车辆比例，已2020年人口乘以该比率计算近期车辆数。 |

表17-2：各类车辆远期估算表（单位：辆）

| 地区 | 出租车 | 公交客运 | 货车 | 私家车 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 曲靖市 | 1843 | 704 | 4032 | 5550 |
| 马龙县 | 193 | 74 | 962 | 1324 |
| 沾益县 | 439 | 167 | 2068 | 2847 |
| 合计 | 2475 | 945 | 7062 | 9721 |
| 说明：根据现状各类车辆与现状人口计算出人均车辆比例，已2030年人口乘以该比率计算近期车辆数 |

## 汽车用户耗气定额表

表18-1：各种车型耗气量一览表

| 用户类别 | 耗气指标（Nm3/百公里） |
| --- | --- |
| 大型客车 | 45 |
| 中型客车 | 20 |
| 小型车 | 7 |
| 货车 | 42 |

## 汽车用户用气量

具体气量计算时，考虑到曲靖市的规划范围，出租车按每天行使300公里，公交大巴按每天行使250公里，长途客车按每天行使200公里，定线货车按每天行使200公里，社会车辆行驶里程相对较少，按100公里计算。根据计算得出近远期汽车年用气量表格如表19-1所示。

表19—1：近远期汽车年用气量计算表（万Nm3/年）

| 名称 | 2020 | 2030 |
| --- | --- | --- |
| 麒麟区 | 13400 | 17968 |
| 沾益县 | 2845 | 3836 |
| 马龙县 | 5735 | 8063 |
| 合计 | 21980 | 29867 |

## 汽车加气站需求数量

依据以上气量计算结果和加气站规模，和合理的市场竞争，并结合曲靖市政府要求，确定加气站数量。 主要分析因素如下：

- 单个站点实际加气量受到维修、加气速度、道路拥堵等原因，不可能达到设计规模；

- 加气站经营需要一定的市场竞争，才能保障广大民众的利益，防止出现垄断经营；

- 根据规划的原则，规划要预留一定的余量；在后期实施过程中，如果出现不确定因素影响了个别站点的实施，整个规划具有弹性。

因此，本规划的加气站的数量和单站的设计规模计算出的加气站总的供气能力，应是城市的总的汽车用气的需求量1.2以上。

| 序号 | 区域 | 2020年加气站数量（单位：座） | 2030年加气站数量（单位：座） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麒麟区 | 17（其中10座CNG，1座LNG，6座CNG与LNG合建站） | 5(其中1座LNG，4座CNG与LNG合建站) |
| 2 | 经济开发区 | 10（其中4座CNG，2座LNG，4座CNG与LNG合建站） |  |
| 3 | 马龙县 | 8（其中1座CNG，1座LNG,6座CNG与LNG合建站） | 1（CNG与LNG合建） |
| 4 | 沾益县 | 8（其中4座CNG，1座LNG,3座CNG与LNG合建站） | 1（LNG加气站） |
|  | 合计 | 43 | 7 |

# 加气站布点选择

## 曲靖市中心城区及坝区加气站布点数量

经过对四个区县的分析，曲靖市各县区的加气站布点情况如下：

麒麟区近期布点17个，远期5个；

经开区近期布点10个；

马龙县近期布点8个，远期1个；

沾益县近期布点8个，远期1个。

整体布点图详见附图九。

## 沾益县布点选择

沾益县加气站最终布点情况统计详见表21-1，具体位置详见附图七。

表21-2：沾益县加气站布点情况统计表

| 编号 | 站名 | 位置 | 建站类型 | 分期 | 目前进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 珠源B油气合建站 | 珠江源大道以东，汇宝路以南 | 加油与L-CNG合建 | 近期 | 正在施工 |
| 2# | 太和路加气站 | 珠江源大道与太和路交叉口东北角 | 标准站，LNG加注站 | 近期 | 管道已接通，目前正在办理前期手续 |
| 3# | 阳光加油加气站 | 珠江源大道与交水路交叉口东南角 | 原加油站新增CNG加气部分 | 近期 | 需要扩地 |
| 4# | 大营加油加气站 | 曲胜高速沾益入口处 | 原加油站新增CNG加气部分 | 近期 | 原址改造 |
| 5# | 小河底加气站 | 九龙东路与九龙南路的交叉口 | LNG、标准站 | 近期 | 已经进行土地审批手续 |
| 6# | 望城加气站 | 望城加油站附近 | LNG、标准站 | 近期 | 前期手续正在办理中 |
| 7# | 代家坡加气站 | 代家坡村口，高铁东侧 | 加油、标准站合建 | 近期 |  |
| 8# | 太平加油加气站 | 龙华大道中段太平村 | 加油、LNG合建 | 近期 | 原有旧加油站拆除 |
| 10# | 高铁公交加气站 | 高铁规划片区内公交用地 | LNG、CNG管道站合建 | 远期 | 在高铁客运站和公交车站附近选择一处用地 |

## 马龙县布点选择

马龙县加气站最终布点情况统计详见表22-1，具体位置详见附图六。

表21-2：马龙县加气站布点情况统计表

| 编号 | 站名 | 位置 | 建站类型 | 分期 | 目前进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 马龙西储备站与加气站合建站 | 320国道与东北绕城线交叉处（与图纸17#加气站距离较近） | LNG储备站内LNG加注与L-CNG合建，标准站，标准站与LNG互为备用 | 近期 | 已完成设计 |
| 3# | 鸡头村轻工业园加气站 | 鸡头村工业园内 | LNG，L-CNG加气站 | 远期 | 依据规划属于轻工业园物流中心 |
| 4# | 金龙加气站 | 马龙县城北引线，距曲嵩高速马龙收费站250m | LNG，L-CNG合建站 | 近期 | 已设计 |
| 5# | 城东加油加气站 | 马龙县通泉镇大树营马龙至月望乡的公路上 | 加油与LNG加注合建 | 近期 | 原有加油站进行改造 |
| 6# | 小寨加气站 | 小寨工业园区（云翔玻璃厂斜对面） | CNG标准站 | 近期 | 正在进行前期报批 |
| 9# | 新客运站加油加气站 | 规划G320公路马龙服务区，金叶路A段与文河路A段交汇处 | 加油与LNG,L-CNG合建 | 近期 | 自有用地 |
| 11# | 阳光加油加气站 | 曲嵩高速阳光服务区 | 加油与LNG,L-CNG合建 | 近期 | 自有用地 |
| 12# | 黑泥哨加气站A | 黑泥哨村附近、麒马大道旁 | 加油与LNG,L-CNG合建 | 近期 |  |
| 13# | 黑泥哨加气站B | 黑泥哨村附近、麒马大道旁 | 加油与LNG,L-CNG合建 | 近期 |  |

## 经开区加气站布点选择

经开区加气站最终布点情况统计详见表23-1，具体位置详见附图四。

表23-1：经开区加气站布点情况统计表

| 编号 | 站名 | 位置 | 建站类型 | 分期 | 目前进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 冯关桥加油加气站 | 翠峰西路与瑞和南路交叉口以西 | 加油、CNG合建 | 近期 | 在原有加油站增加CNG |
| 2# | 城西瑞和公交加气站 | 瑞和西路与靖阳路附近客运站公交停车场内 | LNG、CNG管道站合建 | 近期 | 自用用地 |
| 3# | 环北加气站 | 环北路北侧，靖阳路东侧 | LNG、CNG管道站合建 | 近期 | 正在办理前期手续 |
| 4# | 靖峰加油加气合建站 | 开发区三江大道一众4S店西边，三江大道与翠峰西路交叉口 | 加油、LNG、L-CNG合建站 | 近期 | 红线已出，18亩 |
| 5# | 福宝加油加气站 | 胜峰西路与南小线交叉口南侧 | 加油、CNG合建 | 近期 | 已建加油站基础上扩建 |
| 7# | 驾考中心加油加气站 | 开发区驾考中心旁 | 加油、CNG合建站 | 近期 | 已设计 |
| 8# | 南海大道加气站 | 昆曲高速北侧，南小线西侧 | LNG、CNG标准站 | 近期 | 待审批 |
| 10# | 西城加气站 | 翠峰西路西侧，环北路北侧 | CNG标准站、LNG合建 | 近期 | 正在进行前期工作 |
| 12# | 云东加气母站 | 北外环以北铁路以南，三元路以东区域 | 母站与标准站合建 | 远期 |  |
| 13# | 西城公交场站加气站 | 瑞和西路以北，靖阳路以西，西城公交产站内 | 加油、LNG、L-CNG合建站 | 近期 |  |

## 麒麟区加气站布点选择

麒麟区加气站最终布点情况统计详见表24-1，具体位置详见附图二。

表24-1：麒麟区加气站布点情况统计表

| 编号 | 站名 | 位置 | 建站类型 | 分期 | 目前进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 小坡公交加气站 | 龙华大道和长征路交叉口公交北站停车场内场内 | LNG、CNG管道站合建 | 近期改建 |  |
| 2# | 长征路加气站 | 长征路北侧，曲燃集团气化站处 | CNG管道站（具备小型母站功能） | 近期改建 | 待中缅线通气后改造为标准站 |
| 3# | 修理厂加气站 | 紫云路修理厂内 | 标准站与LNG合建站 | 近期 | 原修理厂检测中心可拆除 |
| 4# | 麻黄工业园加气站 | 长征路与太和西路交叉口附近，麻黄物流园区 | 加油、LNG合建站 | 近期 | 规划物流园内建设 |
| 5# | 白石江加油站 | 麒麟北路东，建宁西路北 | 加油、CNG合建 | 近期 | 在原址扩建，红线范围内有预留用地 |
| 7# | 东源加油站 | 建宁路与紫云路交叉口东北侧 | 加油、CNG合建 | 近期 | 在原加油站基础上扩建，后院有空地 |
| 8# | 乐维加油站 | 三江大道与紫云路交叉口东南侧 | 加油、CNG合建 | 近期 | 在原加油站基础上扩建，汽车会所拆除可扩建 |
| 11# | 建宁加气站 | 建宁路南侧，经四路西侧 | CNG管道站 | 近期 | 前期手续 |
| 12# | 瑞丰加气站 | 珠江源大道与南宁东路交叉口西北侧 | 加油、CNG合建 | 近期 | 在原加油站基础上扩建，后院有可扩空间 |
| 13# | 金牛塘加气站 | 紫云路东侧公交公司金牛停车场内 | LNG、CNG管道站合建 | 近期 | LNG已经运行，扩建标准站 |
| 14# | 南亚加油站 | 金宝路昆曲高速立交桥以南250米 | 加油、CNG合建 | 近期 | 原址扩建，需扩大用地 |
| 15# | 王家山加气站 | 经五路西侧，靖江路南侧 | CNG管道站 | 近期 | 前期手续 |
| 16# | 水寨加油站A | 子午路与曲陆高速公路交界处路西 | 加油、CNG合建 | 近期 | 原址扩建，需扩大用地 |
| 17# | 水寨加油站A | 子午路与曲陆高速公路交界处路东 | 加油、CNG合建 | 近期 | 原址扩建，需扩大用地 |
| 18# | 南客运站加油加气站 | G326公路曲靖三宝镇雷家庄新房子村 | LNG、L-CNG加气站 | 近期 | 客运站用地已批 |
| 19# | 公交南站加气站 | 珠江源大道东侧，纬六路南侧，城南公交车停车场内 | LNG、CNG管道站合建 | 近期 | 前期手续 |
| 20# | 温泉商务区加油加气站 | 珠江大道南延温泉度假区 | 加油、LNG、L-CNG合建 | 近期 | 未开始申报 |
| 21# | 罗汉山物流园加气站 | 罗汉山物流园内 | 加油、LNG合建 | 远期 | 未开始申报 |
| 22# | 珠街加气站 | 珠街镇区域内，三江大道南侧 | 加油，CNG、LNG合建站 | 远期 | 目前没有审批，在该区域内由相关部门确定具体位置 |
| 23# | 绕城高速珠街服务区 | 绕城高速珠街服务区 | 加油LNG，L-CNG合建站 | 远期 |  |
| 24# | 绕城高速珠街服务区 | 绕城高速珠街服务区 | 加油LNG,L-CNG合建站 | 远期 |  |
| 25# | 珠江源大道加气站 | 珠江源大道西侧，曲靖市发展和改革委员会斜对面 | CNG管道站 | 近期 |  |

# 实施计划与保障措施

## 实施计划

本规划共建设各类加气站50座，其中近期43座，远期7座。近期加气站中，计划至2016年完成22座，至2020年完成21座。

由于各站点的前期工作受到各方面因素的影响，因此本规划只确定各区县分年度的建站数量的目标，不确定具体每年建站的站点。

各年度建加气站的规划进度如下表所示：单位（座）

| 地区 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2020年~2030年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 麒麟区 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 经开区 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
| 马龙县 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 1 |
| 沾益县 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 1 |
| 合计 | 12 | 10 | 9 | 5 | 5 | 2 | 7 |

## 保障措施

- 技术措施

  - 按照“一次规划、分期实施”的原则进行建设，尤其是配合道路建设、其他管线的建设，同时加强规划的控制工作。

  - 制定详细的片区规划，确保本规划的细部工作落实到位。

  - 实行多种用户同时发展，并制定详细的发展计划。

  - 随着各种新技术、新工艺的不断涌现，公司应组织专业人员进行学习培训，了解国家天然气行业政策走向及掌握行业先进技术。

- 城市加气站工程规划的实施纳入社会经济发展计划

加气站布点规划对加气站工程建设计划具有重要指导意义，而每个国民经济发展五年规划及年度计划的实施是实现阶段性规划目标的重要组成，因此，做好规划与国民经济发展五年规划及年度计划的衔接工作是实现规划目标的重要保证。

- 加强天然气市场监管

在逐步弱化政府对基础领域的投资和经营职能的同时，强化政府对天然气发展总体规划和市场监管职能。“十三五”时期要加强行业规划、产业政策、信息发布、区域布局等方面的指导和引导，规范投资管理，通过立法，出台技术和管理标准，完善市场监管体系。天然气市场监管重点是安全运营、服务、价格等关系到广大群众切身利益的问题，针对“十三五”时期天然气价格的调整、市场放开等重大事件，政府要加强监管，增强行政决策的科学化、民主化和规范化。

- 建立合理的价格机制

加快推动价格改革，逐步建立符合市场经济规律的价格收费制度，为加气站产业化的发展创造必要的条件。征收的天然气费用要能够补偿城市天然气设施的运营成本和合理的投资回报，天然气的价格应充分考虑城市居民经济收入的承受能力，并形成与其他竞争性城市能源(如液化石油气，汽油、柴油等)的合理价差，强化价格的引导作用。

- 加强宣传工作

- 建立预警及应急机制，确保供应安全

# 投资匡算

## 项目投资匡算

| 表28-1近期投资匡算 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目或费用名称 | 估算金额 | 其中：外币 | 占总投资比例 | 经济指标 (元/m3） |
|  |  | (万元) | (万美元) | (%) |  |
| 一 | 工程费用 | 36625.00 |  | 69.31 | 0.477 |
|  | 场站 | 23200.00 |  | 43.91 | 0.302 |
|  | 标准站4座 | 1500.00 | 375 |  |  |
|  | 二合一加气站15座 | 9800.00 | 654 |  |  |
|  | 油气合建8座 | 6400.00 | 800 |  |  |
|  | 三合一站7座 | 5500.00 | 918 |  |  |
|  | 改造9座 | 3900.00 | 434 |  |  |
| 二 | 其他费用 | 13661.37 |  | 25.85 | 0.178 |
| (一) | 固定资产 | 13438.87 |  | 25.43 | 0.175 |
| 1 | 建设用地费 | 9000.00 |  | 17.03 | 0.117 |
| 1.1 | 永久征地 | 9000.00 |  | 17.03 | 0.117 |
| 1.2 | 临时占地及补偿费 | 0.00 |  | 0.00 | 0.000 |
| 2 | 赔偿费 | 0.00 |  | 0.00 | 0.000 |
| 2 | 前期工作费 | 30.00 |  | 0.06 | 0.000 |
| 2.1 | 可行性研究报告编制及评估费 | 30.00 |  | 0.06 | 0.000 |
| 3 | 建设管理费 | 1562.06 |  | 2.96 | 0.020 |
| 3.1 | 建设单位管理费 | 476.13 |  | 0.90 | 0.006 |
| 3.2 | 建设工程监理费 | 586.00 |  | 1.11 | 0.008 |
| 3.3 | 建设单位健康安全环境管理费 | 23.81 |  | 0.05 | 0.000 |
| 4 | 专项评价及验收费 | 228.13 |  | 0.43 | 0.003 |
| 4.1 | 环境影响评价费及验收费 | 183.13 |  | 0.35 | 0.002 |
| 4.2 | 安全预评价及验收费 | 10.00 |  | 0.02 | 0.000 |
| 4.3 | 职业病危害预评价及控制效果评价费 | 5.00 |  | 0.01 | 0.000 |
| 4.4 | 地震安全性评价费 | 10.00 |  | 0.02 | 0.000 |
| 4.5 | 地质灾害危害性评价费 | 10.00 |  | 0.02 | 0.000 |
| 4.6 | 水土保持评价及验收费 | 10.00 |  | 0.02 | 0.000 |
| 5 | 勘查设计费 | 1501.63 |  | 2.84 | 0.020 |
| 5.1 | 工程勘察费 | 402.88 |  | 0.76 | 0.005 |
| 5.2 | 工程设计费 | 1098.75 |  | 2.08 | 0.014 |
| 6 | 场地准备及临时设施费 | 183.13 |  | 0.35 | 0.002 |
| 7 | 工程保险费 | 109.88 |  | 0.21 | 0.001 |
| 8 | 联合试运转费 | 183.13 |  | 0.35 | 0.002 |
| 9 | 特殊设备安全监督检验费 | 366.25 |  | 0.69 | 0.005 |
| 10 | 施工队伍调遣费 | 274.69 |  | 0.52 | 0.004 |
|  | …… |  |  | 0.00 | 0.000 |
| (二) | 无形资产 | 50.00 |  | 0.09 | 0.001 |
| 1 | 专利及专有技术使用费 | 50.00 |  | 0.09 | 0.001 |
|  | …… |  |  | 0.00 | 0.000 |
| (三) | 其他资产 | 172.50 |  | 0.33 | 0.002 |
| 1 | 生产人员培训费 | 90.00 |  | 0.17 | 0.001 |
| 2 | 工器具及生产家具购置费 | 30.00 |  | 0.06 | 0.000 |
| 3 | 办公及生活家具购置费 | 52.50 |  | 0.10 | 0.001 |
| 三 | 预备费 | 1397.84 |  | 2.65 | 0.018 |
| 1 | 基本预备费 | 1397.84 |  | 2.65 | 0.018 |
| 四 | 建设期贷款利息 | 765.18 |  | 1.45 | 0.010 |
| 五 | 流动资金 | 1297.03 |  | 2.45 | 0.017 |
| 六 | 铺底流动资金 | 389.11 |  | 0.74 | 0.005 |
| 七 | 项目总投资(一+二+三+四+五) | 52838.51 |  | 100.00 | 0.688 |

# 效益分析

## 经济效益

- 拉动经济增长

本规划的天然气加气站项目，投资规模大，产业关联度强，工程的建设必将加快曲靖市经济的发展，拉动其国民经济的增长。

- 增加地方财政收入

开辟新的经济增长点，增加地方财政收入，是经济发展的主要目标之一。规划中天然气工程的建设实施，将促进曲靖市经济的长足发展，直接和间接地增加地方财政收入，提高财政自给能力。

## 社会效益

- 提高城市综合竞争力

天然气进入城市后，改善了大气环境及城市卫生面貌，可在很大程度上改观城市形象，改善城市投资环境，因此，天然气工程为曲靖市2020年基本实现现代化创造了有利的条件，同时也带来了非常好的机遇。

- 逐步改善以煤炭为主的能源消费结构

通过天然气规划项目的实施将逐步改善以燃油为主的能源消费结构，提高清洁能源比例，加速曲靖市的能源结构调整步伐。保障曲靖市环保目标的实现。

- 促进社会事业的发展

加气站规划项目投资规模较大，无疑将带动运输业、建筑业、建材业、商业等相关产业的发展，加快城市基础设施的建设，促进社会各项事业的全面发展。

- 扩大社会就业

伴随天然气的开采、利用、开发规模的加大，以及本规划中天然气建设工程的实施，势必带动相关产业和行业的发展，从而为社会提供相应的就业岗位，扩大社会就业面，促进社会的稳定，增强社会向心力，为曲靖建设和谐社会奠定良好的基础。

## 生态(环境) 效益

本天然气利用项目是一项环保工程，随着工程的实施，将改变城市的燃料结构，可降低大气中的SO2、CO2、NOX和粉尘的排放量，从而减少大气污染，提高环境质量，其环境效益十分显著。

天然气汽车加气方面的大力应用将成为改善曲靖市大气污染的重要手段之一。天然规划的实施，有助于抑制城市大气环境恶化趋势，提高环境质量。

# 有关问题及建议

## 问题

目前部分加气站的土地还未正式落实，需要规划、土地部门协调相关单位，对各站点土地进行落实。

中缅线主线已贯通，但曲靖接收设施未建设完成，应加快接收设施的建设，保障车用天然气气源。

## 建议

尽快出台车用天然气管理办法；

按照规划布点，尽快落实近期建设单位，进行下阶段的设计；

积极推广天然气汽车发展，在收费方面给予其适当优惠，在规划的指导下，加大加气站的建设力度。