附件1

曲靖市南盘江中心城区段综合治理三年行动（2022—2024）任务清单

| 序号 | 任务事项 | 2022年主要任务 | 2023年主要任务 | 2024年主要任务 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （一）实施控源截污治污行动 | 补齐城镇污水处理设施短板 | 加快推进污水处理厂新建或扩建，启动两江口污水处理厂扩建工程（5万方/天）、西城污水处理厂扩建工程（3万方/天）建设； 启动两江口污水处理厂、西城污水处理厂提标改造，出水回用于道路浇洒、绿化、工业用水和生态补水； 对已建集镇污水处理设施的运行状态进行排查，并对运行不正常的污水处理设施进行维护及整改。 | 持续推进中心城区污水处理厂建设，2023年达到30万方/天的处理能力；逐步推进曲靖经开区光伏产业配套污水处理厂及配套管网建设项目（8万方/天）建设工程，沾益第二污水处理厂（3万方/天）；实施沾益污水处理厂、城南片区污水处理厂提标改造，出水回用于道路浇洒、绿化、工业用水和生态补水。 | 完成中心城区污水处理厂建设，2024年达到43万方/天的处理能力； 推进沾益轻工业园区污水处理厂（2万方/天）的建设。 | 市住房城乡建设局、市工业和信息化局 | 市发展投资集团，麒麟区、沾益区人民政府，曲靖经开区管委会 |
| 2 |  | 完善集镇污水处理设施及配套管网建设 | 东山镇、茨营镇污水处理设施扩容改造至300吨/日、200吨/日； 完成花山街道、白水镇污水处理设施建设。 | 东山镇、茨营镇、越州镇、珠街街道新建污水管网2.4公里；完成炎方乡、播乐乡污水处理设施建设；完成纳章镇、王家庄街道、张安屯街道、鸡头村街道、月望乡生态污水处理设施修复以及大庄乡污水处理设施扩容改造。 | 花山街道、白水镇、炎方乡、播乐乡新建污水管网20.8公里；纳章镇、王家庄街道、张安屯街道、鸡头村街道、月望乡、大庄乡新建污水管网24.9公里。 | 市住房城乡建设局 | 麒麟区、沾益区、马龙区人民政府 |
| 3 | （一）实施控源截污治污行动 | 加快调蓄池建设，强化污水处理联合调度 | 完成两江口污水处理厂、西城污水处理厂和沾益污水处理厂调蓄池建设，形成库容5.5万方调蓄能力。 | 制定适合中心城区的排水系统联合调度模式，强调“蓄排结合”。雨季提前腾空库容，联合提升泵站、污水处理厂等设施，溢出污水集中收集，雨停后，统一将收集的雨水送至污水处理厂处理。旱季时联合调蓄池、提升泵站、污水处理厂等设施错峰处理，充分发挥污水处理厂最大效能。 |  | 市住房城乡建设局 | 市发展投资集团，麒麟区、沾益区人民政府，曲靖经开区管委会 |
| 4 |  | 全面排查整治市政雨污管网 | 全面启动排查城市市政管网及污水处理设施建设结构及功能现状，梳理检测管网覆盖空白区、错接混接、破损漏损、雨污混流、污水直排、用户接入盲区等基本情况，切实摸清底数，标记不健康管网和亟待改造的管道位置，绘制标高精准、连接关系准确的管网现状图，建立市政排水管网地理信息系统。 | 统筹城市更新、老旧小区、城中村、棚户区改造，确保居民厨房、卫生间生活污水进入污水管网，消除建成区内污水直排口，管网空白区，整治雨污混流、错接混接问题，深入开展雨污分流改造，做到“能分则分，难分必截”； 实现城区雨污彻底分流，不让未经处理的生活污水进入河流。 |  | 市住房城乡建设局 | 麒麟区、沾益区、马龙区人民政府，曲靖经开区管委会 |
| 5 | 实施控源截污治污行动 | 加快填补曲胜高速以东未建成区污水收集空白 | 推动城镇污水管网向曲胜高速以东未建成区延伸，按雨污分流排水体制全面实施入户管、支管及配套化粪池、隔油池及检查井等建设内容。 | 消除污水收集空白区，污水收集后全部纳入河道截污干管，确保临近乡镇及村庄生活污水“应收尽收”。 |  | 市住房城乡建设局、市生态环境局 | 麒麟区、沾益区人民政府 |
| 6 |  | 加快主要河道和支次河道截污干管建设 | 启动南盘江及其肖金河、毛洞河、农场河、宋家河、西河、白石江、潇湘江、中河、李家河、靖江河、龙潭河、九龙河等支次河道截污干管建设，配套提升泵站。 | 完成主要河道和支次河道截污干管建设，实现南盘江河道两侧截污治污设施全覆盖，杜绝污水直排河道现象，确保污水入管入厂，清水入河。 |  | 市住房城乡建设局 | 市发展投资集团，麒麟区、沾益区、马龙区人民政府，曲靖经开区管委会 |
| 7 |  | 逐步完善溢流口溢流控制设施的建设 | 全面排查溢流口，形成包括位置、污水来源、溢流风险等信息的溢流口控制管理清单 | 开展汛期污水溢流点排查、整治及应急管理工作，建立汛期污水溢流点重点管控清单。结合汛期污染强度监测分析，通过建设应急污水输送管道、调蓄池、快速净化设施等措施，降低合流制管网雨季溢流污染。 |  | 市住房城乡建设局、市生态环境局 | 市发展投资集团，麒麟区、沾益区、马龙区人民政府，曲靖经开区管委会 |
| 8 |  | 强化中心城区垃圾收集处置 | 推进生活垃圾分类工作，完善生活垃圾收集、运输、处理设施设备，升级改造中转站；启动建设曲靖市中心城市餐厨垃圾处理厂新建项目，实现餐厨等生活垃圾全收集、全处理，合理资源化利用；启动曲靖市城市生活垃圾焚烧发电厂提标改造项目。 | 持续推进生活垃圾分类工作，形成稳定、成熟的生活垃圾收集、运输、处理体系； 完成曲靖市中心城市餐厨垃圾处理厂、生活垃圾焚烧发电厂提标改造项目。 | 市城市综合管理局 | 麒麟区、沾益区、马龙区人民政府，曲靖经开区管委会 |
| 9 | 实施控源截污治污行动 | 加快完善农村污水管网（渠）建设的空白 | 因地因村加快农村污水收集管网（渠）建设和农户纳管，启动中心城区段干流及主要支流肖金河、毛洞河、农场河、宋家河、西河、白石江、潇湘江、中河、李家河、靖江河、龙潭河、九龙河等沿岸临水100米约96个行政村的污水收集设施建设。 | 完成中心城区段干流及主要支流肖金河、毛洞河、农场河、宋家河、西河、白石江、潇湘江、中河、李家河、靖江河、龙潭河、九龙河等沿岸临水100米约96个行政村的污水收集设施建设。 | 推进其他行政村的污水收集管网（渠）建设的空白。 | 市生态环境局 | 麒麟区、沾益区、马龙区人民政府，曲靖经开区管委会 |
| 10 |  | 统筹推进农村污水处理设施建设 | 对曲靖市南盘江中心城区段已建68座农村污水处理设施中非正常运行设施有序整改，强化农村污水处理设施的常态化运维保障和效能管理，鼓励委托专业第三方实现连片运维。 | 对不具备纳入城镇污水处理厂处理范围的村庄，因地制宜采取集中处理和资源化利用等多种模式分类治理，并完成污水处理设施的建设。 |  | 市生态环境局、市农业农村局 | 麒麟区、沾益区、马龙区人民政府，曲靖经开区管委会 |
| 11 |  | 完善农村生活垃圾收集、中转、运输设施建设 | 加快配齐农村垃圾收运设施，加大垃圾清运力度，推行垃圾分类处理，推动农村生活垃圾处理减量化、无害化、资源化，建立健全农村环境卫生管理长效机制，做到及时、规范收集处理现有垃圾。完善日常巡检机制，严厉查处在河流沿岸随意倾倒、填埋垃圾行为。 | 形成稳定、成熟的“户清扫、村收集、镇转运、区处理”的垃圾收集转运处置体系。 | 市住房城乡建设局、市城市综合管理局 | 麒麟区、沾益区、马龙区人民政府，曲靖经开区管委会 |
| 12 | 实施控源截污治污行动 | 强化畜禽养殖污染治理 | 划定畜禽养殖禁养区和限养区，禁养区应全面禁止畜禽养殖，现有的规模化畜禽养殖场将逐步取缔；启动标准化养殖场示范工程建设，同步建设符合要求的环保设施，提高畜禽粪便处理利用水平。 | 推广生态健康养殖技术，合理利用粪污，采用“三改两分再利用”技术，鼓励推广固液分离和雨污分流，从源头实现粪污减量排放。引导种养主体通过土地流转、粪肥订单等方式，按照养殖规模配套土地，为粪肥就地就近利用提供保障。同时建设有机肥生产项目，实现农业生产固废及畜禽粪便资源化利用。 | 市农业农村局、市生态环境局 | 麒麟区、沾益区、马龙区人民政府，曲靖经开区管委会 |
| 13 |  | 严格环境准入，优化流域工业产业布局 | 严格环境准入，严禁建设不符合国家产业政策、严重污染水环境的生产项目，强化审批把关，严格控制高污染项目进入； 加快南盘江干流及主要支流岸线1公里范围内高耗水、高污染企业分期分批搬迁入园。 | 持续落实环境准入制度； 完成南盘江干流及主要支流岸线1公里范围内高耗水、高污染企业分期分批搬迁入园。 | 市发展改革委、市自然资源和规划局、市工业和信息化局、市生态环境局 | 麒麟区、沾益区、马龙区人民政府，曲靖经开区管委会 |
| 14 |  | 加大工业园区环境监管和整治 | 推进曲靖经开区、麒麟工业园区、沾益工业园区污水管网排查整治和污水收集处理设施改造建设； 加快实施管网混错接改造、管网更新、破损修复改造，依法推动园区生产废水应纳尽纳； 建立涵盖工业园区基本情况、污水集中处理设施情况的全流程档案资料； 进一步强化工业集聚区环境应急保障体系建设。 | 完成曲靖经开区光伏产业配套污水处理厂及配套管网建设项目工程； 形成规范化的工业园区基本情况、污水集中处理设施情况的全流程档案资料、环境应急保障体系。 | 启动沾益轻工业园区污水处理厂（2万方/天）的建设。 | 市工业和信息化局、市生态环境局 | 麒麟区、沾益区、马龙区人民政府，曲靖经开区管委会 |
| 15 | 实施控源截污治污行动 | 加快推进工业园区污水零直排放建设 | 完善原料堆场、废渣临时堆场防雨防渗措施的建设； 对工业园区废水分类收集、分质处理、应收尽收，禁止偷排漏排行为。 | 实现工业园区入驻企业雨污分流，企业纳污处理设施与污水产生量匹配，排放污水满足园区污水处理厂进水要求才能排放至污水管网。 | 加快开展园区初期雨水污染防控，推进企业内部工业用水循环利用，用不完的园区循环利用，力争实现工业园区污染“零排放”。 | 市工业和信息化局 | 麒麟区、沾益区、马龙区人民政府，曲靖经开区管委会 |
| 16 |  | 推进种植结构调整 | 持续推进南盘江流域种植结构调整，以南盘江干流沾益段、麒麟段为重点，研究制定流域农作物种植负面清单。 | 基于流域农作物种植负面清单，促进流域高耗肥耗药品种种植面积“只减不增”，环境友好型作物种植面积“只增不减”；完成麒麟区耕地轮作面积3万亩，建立健全惠民利民制度，出台鼓励绿色有机发展的政策措施，积极探索建立政府主导、企业和社会参与、可持续的生态保护补偿机制。 |  | 市农业农村局 | 麒麟区、沾益区、马龙区人民政府，曲靖经开区管委会 |
| 17 | 实施控源截污治污行动 | 实施化肥农药减量增效 | 科学制订肥料施用配方，加强配方施肥运用宣传推广力度，提高广大农户科学施肥水平； 组织开展农药减量控害及科学安全用药培训，引导农户选用高效低毒农药，减少农民盲目用药，推广以“三诱”技术为主的绿色防控技术，推进南盘江流域农药减量千亩示范项目，最大限度的减少化学农药的使用量。 | 到2024年，径流区主要农作物化肥使用量持续负增长，实现较2021年减少3%以上，农作物化学农药使用量每年减少1%以上。 | 市农业农村局 | 麒麟区、沾益区、马龙区人民政府，曲靖经开区管委会 |
| 18 |  | 强化农田退水治理与利用 | 因地制宜采取地形地貌修复、水系连通、植被恢复、清淤疏浚等治理修复措施，科学建设农田灌溉尾水收集处理和回用设施。构建“雨前清污—雨中应急—雨后整改”的初期雨水全过程防控体系，最大限度将高浓度初期雨水及场降雨30分钟前的径流引入库塘和调蓄带，杜绝初期雨水径流直接排入河流。雨后及时反馈本次初期雨水防控存在的问题，为下一场降雨防控做好准备。 | 市农业农村局 | 麒麟区、沾益区、马龙区人民政府，曲靖经开区管委会 |
| 19 |  | 积极开展农田废弃物资源化利用 | 坚持减量化、无害化、资源化的原则，积极开展农田废弃物的处置利用。因地制宜示范推广农作物秸秆科学还田适用技术，完善农作物秸秆田间处理、收集、储运、加工体系。总结推广废菜叶收集池实施经验模式，实现废菜叶沤肥还田。加快废弃农用薄膜、农药包装等塑料废弃物的回收、无害化处置，统筹推进回收处理设施建设，健全回收处理体系。 | 市农业农村局 | 麒麟区、沾益区、马龙区人民政府，曲靖经开区管委会 |
| 20 |  | 深入开展入河排水口整治 | 2022年底前，按照“取缔一批、整治一批、规范一批”的原则，对曲靖市南盘江中心城区段244个入河排污口进行规范整治，建立入河排污口的信息管理数据库，建立“一口一牌”的监管联动纽带，实现入河排污口的长期有效实时监管，逐步形成“权责清晰、监控到位、管理规范”的管理体系。由各区县开展辖区排口普查，摸清底数、整理问题排口清单。 | 2023年底前，全面完成各县（市、区）问题排口的规范化治理。形成管理体系较完备、技术体系较为科学的入河排污口设置及监督管理体系。 |  | 市生态环境局、市住房城乡建设局、市农业农村局、市水务局 | 麒麟区、沾益区、马龙区人民政府，曲靖经开区管委会 |
| 21 | 实施控源截污治污行动 | 推进河道清淤疏浚 | 开展城市建成区水体淤积情况及底泥污染情况调查，科学实施清淤疏浚工程，妥善处置或利用底泥，加强底泥淤积监测，建立完善清淤轮疏长效管理机制，确保实现“有淤常清、绿水长流”。 | 完成以白石江滨江花园段、毛洞河水库至南盘江段、肖金河玉光村至毛洞河汇口、后圩河下木龙至后圩段、农场河阿幢桥至南盘江汇口段，海河小后所南盘江汇口段，南盘江盘江镇段、城区段和西河西水库至民族中学段为重点的河道清淤工程。 |  | 市水务局、市住房城乡建设局 | 麒麟区、沾益区、马龙区人民政府，曲靖经开区管委会 |
| 22 |  | 加强水体及岸线管控 | 划定河道管理范围，新建项目严禁违规占用水域岸线管理范围，规范保护范围的用途管制，逐步建立水域岸线生态空间保护的评价考核追责制度，对不符合水源涵养区、水域、河湖缓冲带等保护要求的人类活动进行整治。重点整治非正规垃圾堆放点，并对清理出的垃圾进行无害化处理处置，降低雨季污染物冲刷入河量。及时对水体内垃圾和漂浮物进行清捞并妥善处理。建立健全垃圾收集（打捞）转运体系，明确职责分工，将符合河道垃圾清理和水面打捞经费纳入地方财政预算，建立相关工作台账。 | 市水务局 | 麒麟区、沾益区、马龙区人民政府，曲靖经开区管委会 |
| 23 | 实施水资源保障行动 | 加强水资源优化配置，保障河流生态流量 | 制定以保障重点干支流生态流量为目的水资源优化调度方案；安装潇湘水库、西河水库、白浪水库、花山水库、水城水库生态流量在线监测设备，形成独木水库—水城水库—潇湘水库—潇湘江、车马碧水库—西城工业园区—南海子工业园区—白石江、九龙水库—西河、白浪水库—花山水库—西河水库—西河、黑滩河水库—西河水库—西河、德泽水库—西河水库等6条生态流量通道，生态流量月保障程度达到90%以上。 | 市水务局 | 市发展投资集团， 麒麟区、沾益区、马龙区人民政府，曲靖经开区管委会 |
| 24 | 实施水资源保障行动 | 探索构建区域再生水循环利用体系 |  | 以城镇中水、农田低污染水为重点再生水水源，将再生水纳入区域水资源调配管理体系。着力提高污水处理厂中水回用，合理规划布局再生水输配设施，因地制宜，搭配终端设施和水车运输，用于景观、道路、绿地、浇洒等城市政杂用水，适时补给重点缺水支流或工业企业。 | 在原有回用管网的基础上，在沾益区、麒麟区建设回用管网100公里。开展污水处理厂尾水回用于钢铁企业和光伏企业等高耗水产业试点项目，通过不断探索中水回用途径，逐步拓宽再生水回用范围，持续提高流域内城镇中水回用率。 | 市住房城乡建设局、市发展改革委、市自然资源和规划局、市工业和信息化局、市生态环境局、市水务局 | 麒麟区、沾益区、马龙区人民政府，曲靖经开区管委会 |
| 25 |  | 推进重点领域节水 | 以重点的农业、工业用水为主，建立健全节水激励机制。推进工业节水减排。加强工业节水管理，限制高耗水项目准入。支持企业开展节水技术改造、完善用水计量体系，大力开展麒麟区、沾益区工业节水项目建设，降低工业用水管道水量漏失率，以节水为重点推进现有工业企业开展循环化改造，提高水循环利用和再生水利用水平，定期开展重点企业水平衡测试、用水审计及水效对标。加快构建现代产业节水支撑网，以提高水资源利用效率和效益为目标，建立与用水指标控制相适应的水资源管理体系，与区域水资源和水环境承载能力相适应的经济结构体系，以及水资源优化配置相适应的水利工程体系，通过实施南盘江流域涉及的重点灌区建设及现代化改造工程，切实转变水资源粗放利用方式，实现水资源可持续利用。 | 市工业和信息化局、市农业农村局、市自然资源和规划局、市水务局、市住房城乡建设局 | 麒麟区、沾益区、马龙区人民政府，曲靖经开区管委会 |
| 26 | 实施生态保护修复行动 | 实施河湖岸线空间管控 |  | 全面划定南盘江干流和支次河流周边生态缓冲带，强化岸线用途管制。合理划分岸线保护区、保留区、控制利用区和开发利用区，明确分级分区管控措施，管好河湖空间及其水域岸线，其他村庄、建筑物、产业以及与河湖保护治理无关的设施有序退出，坚决退出违规违建项目。 | 市水务局、市自然资源和规划局、市住房城乡建设局 | 麒麟区、沾益区、马龙区人民政府，曲靖经开区管委会 |
| 27 |  | 推进河流生态修复，提升河道的水体自净能力 |  | 启动以西河、白石江、潇湘江、内圩河、龙潭河、九龙河和新排河等主要河道为重点进行生态化改造，修复河道生态，营造生物生存环境，恢复和增强河流水体的自净功能，为城市内涝防治提供蓄水空间，改善河道水质，改善区域水生态环境。 | 完成西河、白石江、潇湘江、内圩河、龙潭河、九龙河、新排河、中河、毛洞河等主要河道的生态综合治理。 | 市水务局、市林草局 | 麒麟区、沾益区、马龙区人民政府，曲靖经开区管委会 |
| 28 |  | 加强水源涵养功能，加快水土流失综合治理和矿山修复 | 坚持依法治林、科技兴林，强化灾害防控，严格森林采伐限额审批，以珠江源等重要生态功能区为重点，持续提升径流区森林覆盖率，进一步提升水源涵养功能。启动麒麟区笔墨小流域综合治理工程。 | 启动麒麟区水井、沾益区杂木箐小流域综合治理工程； 开展珠江流域48个历史遗留矿山生态修复，修复192.7万平方米，降低水土流失对南盘江水环境质量的影响。 | 启动马龙区小河、麒麟区大营小流域综合治理工程。 | 市水务局、市自然资源和规划局、市林草局、市生态环境局 | 麒麟区、沾益区、马龙区人民政府，曲靖经开区管委会 |
| 29 | 实施生态保护修复行动 | 抑制河道外来物种入侵 |  |  | 开展河道外来入侵植物清除项目，清除南盘江及主要支流23.6公里河道中入侵严重的外来植物。 | 市水务局 | 麒麟区、沾益区、马龙区人民政府，曲靖经开区管委会 |
| 30 | 实施监管执法行动 | 严格落实法律法规 | 严格落实《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国水法》《中华人民共和国长江保护法》《排污许可管理条例》等法律法规，重拳出击、铁腕治污，严厉打击各类沿河违规违建、违法经营、倾倒废弃物、非法采砂、无证取水排污、未按证排污等违法违规行为，并加大处罚力度。加大对典型违法违规案件的公开曝光力度，形成强大震慑。 | 市生态环境局、市水务局 | 麒麟区、沾益区、马龙区人民政府，曲靖经开区管委会 |
| 31 |  | 加强多部门联合监督检查 | 加强生态环境、水务、农业农村、住建、工信、城市管理等部门联合执法和信息共享，以城市排水、污水处理、农业农村、河道沿岸、入河排污口、工业企业等为重点，定期开展水污染执法检查，及时查处违法行为，及时通报整改落实情况。各级河长履行河长巡河责任，增加巡河频次，及时发现问题、及时交办问题、及时跟踪解决问题。成立工作专班要定期不定期组织成员单位开展联合巡查检查，建立问题清单台账，督促责任单位认真抓好整改。健全和完善社会监督工作机制，强化社会和舆论监督，畅通监督举报途径，分级设置监督举报电话，让群众参与南盘江综合整治提升工作，各级政府、部门广泛接受群众监督。 | 市生态环境局 | 市水务局、市农业农村局、市住房城乡建设局、市工业和信息化局、市城市综合管理局 |
| 32 |  | 加强水质监测及跟踪评估 | 针对南盘江综合治理，开展水质监测及跟踪评估，以厘清属地、排水单位、工业企业责任为目标，在现有国控、省控、市控断面基础上，以乡镇为管控单元，增设水质监测断面，结合污染排查溯源，压实属地或排水个体责任。跟踪分析综合治理方案工程成效，及时发现方案落实存在问题，加强整改，同时进一步实时优化调整方案措施。建立水环境质量监测预警机制。定期公开南盘江水环境质量和重点企业污染物排放、治污设施运行情况等环境信息。 | 市生态环境局 | 市水务局、市水文水资源局，麒麟区、沾益区、马龙区人民政府，曲靖经开区管委会 |

附件2

曲靖市南盘江中心城区段综合治理三年行动（2022—2024）项目清单

（第一部分：项目汇总）

| 序号 | 项目分类 | 项目数合计 （项） | 年份 | 占比 | 项目数 （项） | 年度投资 （万元） | 合计投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控源截污类 | 37 | 2022 | 65% | 24 | 355,114 | 739,792 |
|  |  |  | 2023 | 32% | 12 | 371,678 |  |
|  |  |  | 2024 | 3% | 1 | 13,000 |  |
| 2 | 水资源保障类 | 13 | 2022 | 54% | 7 | 368,524 | 557,168 |
|  |  |  | 2023 | 15% | 2 | 174,644 |  |
|  |  |  | 2024 | 31% | 4 | 14,000 |  |
| 3 | 生态修复类 | 20 | 2022 | 10% | 2 | 1,392 | 269,360 |
|  |  |  | 2023 | 75% | 15 | 266,563 |  |
|  |  |  | 2024 | 15% | 3 | 1,405 |  |
| 4 | 综合监管类 | 5 | 2022 | 60% | 3 | 31,550 | 100,340 |
|  |  |  | 2023 | 0% | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2024 | 40% | 2 | 68,790 |  |
| 5 | 合计 | 75 | 2022 | 48% | 36 | 756,580 | 1,666,660 |
|  |  |  | 2023 | 39% | 29 | 812,885 |  |
|  |  |  | 2024 | 13% | 10 | 97,195 |  |

（第二部分：2022年项目）

| 序号 | 项目名称 | 项目建设内容 | 投资 （万元） | 计划 实施时间 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、控源截污类（24项） | 355,114 |  |  |  |
| （一）城镇污水处理设施完善（6项） |  |  |  |  |
| 1 | 职教园区泵站、丰登泵站污水调蓄池建设工程 | 将职教园区污水提升至沾益污水处理厂，约1万m³/d。 | 300 | 2022 | 市住房城乡建设局 | 市发展投资集团 |
| 2 | 两江口污水处理厂提标及扩建工程 | 1. 建设3万m³调蓄池一座； 2.对两江口污水处理厂进行提标建设； 3. 新建一座日处理能力5万m³的污水处理厂。 | 64,300 | 2022 | 市住房城乡建设局 | 市发展投资集团 |
| 3 | 西城污水处理厂提标及扩建工程 | 1. 建设1.5万m³调蓄池一座； 2.对西城污水处理厂进行提标建设； 3. 新建一座日处理能力3万m³的污水处理厂。 | 38,500 | 2022 | 市住房城乡建设局 | 市发展投资集团 |
| 4 | 曲靖经济技术开发区光伏产业配套污水处理厂及配套管网建设项目 | 扩建规模 8 万 m³/d。 | 71,000 | 2022 | 市工业和信息化局 | 曲靖经开区管委会 |
| 5 | 麒麟区镇区污水处理设施建设工程 | 2022将东山镇、茨营镇污水处理设施扩容改造到300吨/日、200吨/日。2023在东山镇、茨营镇、越州镇、珠街街道新建污水管网2.4公里。 | 690 | 2022 | 市住房城乡建设局 | 麒麟区人民政府 |
| 6 | 沾益区镇区污水处理设施建设工程 | 2022完成花山街道、白水镇污水处理设施建设。2023年完成炎方乡、播乐乡污水处理设施建设。2024年新建污水管网20.8公里。 | 3,430 | 2022 | 市住房城乡建设局 | 沾益区人民政府 |
| （二）城镇雨污水管网建设（8项） |  |  |  |  |
| 1 | 南盘江中心城区段东、西岸截污工程 | 1.沪昆铁路桥至曲胜高速段：沿岸新建污水管道，建设内容包含新建d600～1000污水管6.56千米； 2. 曲胜高速至麒麟区三宝大桥段：沿岸新建污水管道，建设内容包含新建d600～1200污水管59千米。 | 52,519 | 2022 | 市住房城乡建设局 | 市发展投资集团 |
| 2 | 南盘江支次河道截污工程（沾益区） | 毛洞河截污工程，新建DN500截污管1.8Km；肖金河截污工程，新建DN500截污管6.4km；农场河截污工程，新建DN800截污管1.1Km；宋家河截污工程，新建DN500截污管3.8Km；李家河截污工程，新建DN500截污管4.3Km，泵站一座；退水河截污工程，新建DN500截污管3.4Km。 | 7,866 | 2022 | 市住房城乡建设局 | 沾益区人民政府 |
| 3 | 南盘江支次河道截污工程（麒麟区） | 潇湘江截污工程及清淤工程，新建DN500～1000截污管9.0km；潇湘江潇湘水库至河滨公园段截污工程，新建DN600截污管7km。九龙河截污干管工程，新建500～1000截污管6.0km；长河、老白石江截污干工程，新建600～1500管道30km，中河截污干管清淤工程。 | 16,750 | 2022 | 市住房城乡建设局 | 麒麟区人民政府 |
| 4 | 西河截污干管工程（麒麟区、沾益区） | 新建DN500～DN800截污管8.0km，污水泵站一座。 | 2,600 | 2022 | 市住房城乡建设局 | 麒麟区人民政府 沾益区人民政府 |
| 5 | 白石江截污干管工程（经开区、麒麟区） | 新建DN600～DN1800截污管14.0km，截污箱涵3.8km。 | 11,700 | 2022 | 市住房城乡建设局 | 麒麟区人民政府 曲靖经开区管委会 |
| 6 | 沾益、麒麟城区管网完善工程 | 印染厂沿太和东路至紫云路铺设DN600污水管道1200米；太和东路雨水管建设，麒麟北路至紫云路铺设DN1000管道860米；汇宝路（跨西河）段采用顶管施工，铺设DN1000污水管道250米；补齐农场河流域管网；盘江路至曲胜高速段新建DN500污水管2400米。 | 7,344 | 2022 | 市住房城乡建设局 | 麒麟区人民政府 沾益区人民政府 |
| 7 | 麒麟区南部新城片区管网建设工程 | 1、三宝片区配套管网建设23.94公里，管径DN200-DN1000，新建两座泵站； 2、沿江片区新建管网12300米。 | 10,025 | 2022 | 市住房城乡建设局 | 麒麟区人民政府 |
| 8 | 麒麟区黄家庄片区管网建设工程 | 新建10公里污水管道。 | 4,000 | 2022 | 市住房城乡建设局 | 麒麟区人民政府 |
| （三）农业农村面源污染防治（7项） |  |  |  |  |
| 1 | 沾益区南盘江西岸村庄污水收集工程 | 完善小河边、金龙沟、后圩、崔家圩、李家圩等11个村子的污水收集管网，新建DN300污水管18km。 | 7,200 | 2022 | 市生态环境局 | 沾益区人民政府 |
| 2 | 沾益区南盘江东岸村庄污水收集工程 | 新建15m3/d污水处理站一座、50m3/d污水处理站一座、200m3/d污水处理站一座，新建DN300污水收集管约污水管25Km。 | 10,000 | 2022 | 市生态环境局 | 沾益区人民政府 |
| 3 | 沾益区南盘江流域毛洞河支流新屯村水污染治理工程 | 计划新建DN315污水管1572米，人工湿地一座，污水处理规模为20立方米每天，回用水池30立方米每天，配套回用管道φ110，总计450米。 | 180 | 2022 | 市生态环境局 | 沾益区人民政府 |
| 4 | 南盘江流域农药减量千亩示范项目 | 利用杀虫灯、黄板防治果树虫害，实现农药减量增效、农药包装废弃物回收。 | 192 | 2022 | 市农业农村局 | 沾益区人民政府 马龙区人民政府 |
| 5 | 西河水库径流区农药包装废弃物回收项目 | 覆盖农药包装废弃物回收点，实施农药使用设备集中清洗，培训推广科学用药技术，减少农药残留。 | 30 | 2022 | 市农业农村局 | 马龙区人民政府 |
| 6 | 沾益区2022年粮食生产化肥减量项目 | 种植绿肥1000亩，每亩补助30元，补助3.0万元。推广高浓度粮食作物专用配方肥1000亩，每亩补助270元，补助27.0万元。 | 30 | 2022 | 市农业农村局 | 沾益区人民政府 |
| 7 | 沾益区绿色种养循环项目 | 在流域粮食、蔬菜、蚕桑、中药材、水果等主产区推广“配方肥+粪肥”等多种绿色种养循环技术模式，每年实施粪肥还田4.6万亩，固体粪肥还田不低于500kg/亩，液体粪肥不低于3000kg/亩，实现畜禽养殖和种植高效循环生产，项目区化肥减量≥3%，土壤理化状况明显改善。 | 1,000 | 2022 | 市农业农村局 | 沾益区人民政府 |
| （四）垃圾收集处理（3项） |  |  |  |  |
| 1 | 曲靖市生活垃圾分类项目 | 为提高曲靖中心城市生活垃圾无害化、资源化、减量化处理水平，推进生活垃圾分类工作，需配置生活垃圾收集、运输、处理设施设备，对中转站进行提标改造，对生活垃圾分类工作开展硬件和软件方面工作。 | 2,880 | 2022 | 市城市综合管理局 | 麒麟区人民政府 沾益区人民政府 曲靖经开区管委会 |
| 2 | 曲靖市中心城市餐厨垃圾处理厂新建项目 | 采取前端通过智能分离设备实现餐厨垃圾油水渣分离和收集，中端通过专人专车将餐厨垃圾收运至后端处理厂，后端通过处置厂对餐厨垃圾进行无害化再利用处理的模式，对餐饮企业、学校食堂、机关单位及部队在内的多家单位进行试点工作。 | 5,000 | 2022 | 市城市综合管理局 | 马龙区人民政府 |
| 3 | 曲靖市城市生活垃圾焚烧发电厂提标改造项目 | 在原厂区新建日处理规模1200吨的炉排炉替代原日处理规模800吨的循环流化床锅炉。 | 37,579 | 2022 | 市城市综合管理局 | 沾益区人民政府 |
| 二、水资源保障类（7项） | 368,524 |  |  |  |
| 1 | 沾益区九龙水库至西河湿地公园连通工程 | 项目起于九龙水库，止于西河湿地公园，规划建设输水干支管6根、全长22.13公里（其中：干管1根、全长9.61公里，支管5根、全长12.52公里）。 | 5,577 | 2022 | 市水务局 | 沾益区人民政府 |
| 2 | 麒麟区水系连通工程及补水管网建设 | 1、独木水库─水城水库─潇湘水库─潇湘江连通工程； 2、潇湘水库北干渠补水管网建设：一水厂至天池公园、麒麟公园、龙潭公园新建DN500压力管管道7600米。 | 58,800 | 2022 | 市水务局 市住房城乡建设局 | 市发展投资集团 麒麟区人民政府 |
| 3 | 马龙区水系连通工程 | 车马碧水库—西城工业园区—南海子工业园区—白石江连通工程。 | 90,000 | 2022 | 市水务局 | 市发展投资集团 |
| 4 | 沾益区水系连通工程 | 黑滩河水库—西河水库—西河连通工程 | 117,000 | 2022 | 市水务局 | 市发展投资集团 |
| 5 | 沾益区水系连通工程 | 白浪水库—花山水库—西河水库—西河连通工程 | 38,000 | 2022 | 市水务局 | 市发展投资集团 |
| 6 | 灌区现代化建设与改造工程 | 麒麟区茨营重点中型灌区 | 3,629 | 2022 | 市水务局 | 麒麟区人民政府 |
| 7 | 云南省曲靖大型灌区续建配套与现代化改造项目 | 曲靖大型灌区（麒麟、沾益、陆良）续建配套与现代化改造：麒麟区（越州镇、珠街街道、沿江街道、三宝街道），沾益区（盘江镇、花山镇、龙华街道、金龙街道） | 55,518 | 2022 | 市水务局 | 麒麟区人民政府沾益区人民政府 |
| 三、生态修复类（2项） | 1,392 |  |  |  |
| （一）河道生态综合整治（2项） |  |  |  |  |
| 1 | 沾益区河道污染底泥清除工程 | 清理河道50.8公里，清理污染底泥20.32万立方米，其中：毛洞河水库至南盘江段3.5公里、肖金河玉光村至毛洞河汇口2公里、后圩河下木龙至后圩段2.5公里、农场河阿幢桥至南盘江汇口段4.3公里，海河小后所南盘江汇口段8公里，南盘江盘江镇段、城区段22公里，西河西水库至民族中学段8.5公里。 | 813 | 2022 | 市住房城乡建设局 | 沾益区人民政府 |
| 2 | 国家水土保持重点工程麒麟区笔墨小流域综合治理工程 | 国家水土保持重点工程麒麟区笔墨小流域综合治理工程 | 580 | 2022 | 市水务局 | 麒麟区人民政府 |
| 四、综合监管类（3项） | 31,550 |  |  |  |
| 1 | 入河排污口规范化整治 | 根据重点流域排口排查溯源成果及排查整治清单，制定分类、分期规范化整治入河排口方案。 | 6,050 | 2022 | 市生态环境局 市住房城乡建设局 市农业农村局 市水务局 | 麒麟区人民政府 沾益区人民政府 马龙区人民政府 曲靖经开区管委会 |
| 2 | 水质监测及跟踪评估 | 常态化、精细化进行水质监测，并进行评估分析 | 500 | 2022 | 市生态环境局 市水务局 | 市生态环境局 市水务局 |
| 3 | 管网常态化监测及清淤 | 麒麟区、沾益区、经开区现状管网检测、清淤及修复工程 | 25,000 | 2022 | 市住房城乡建设局 | 麒麟区人民政府 沾益区人民政府 曲靖经开区管委会 |
| 五、2022年合计（36项） | 756,580 |  |  |  |

（第三部分：2023年项目）

| 序号 | 项目名称 | 项目建设内容 | 投资 （万元） | 计划 实施时间 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、控源截污类（12项） | 371,678 |  |  |  |
| （一）城镇污水处理设施完善（4项） |  |  |  |  |
| 1 | 沾益污水处理厂提标改造工程 | 进行沾益污水处理厂提标改造。 | 10,000 | 2023 | 沾益区人民政府 | 市发展投资集团 |
| 2 | 沾益第二污水处理厂建设工程 | 沾益区新建一座日处理能力3万m³的污水处理厂。 | 19,500 | 2023 | 沾益区人民政府 | 市发展投资集团 |
| 3 | 城南片区污水处理厂提标改造工程 | 进行城南片区污水处理厂提标改造。 | 8,800 | 2023 | 麒麟区人民政府 | 市发展投资集团 |
| 4 | 马龙区镇区污水处理设施建设工程 | 2023年完成纳章镇、王家庄街道、张安屯街道、鸡头村街道、月望乡生态污水处理设施修复以及大庄乡污水处理设施扩容改造。2024年新建污水管网24.9公里。 | 3,840 | 2023 | 市住房城乡建设局 | 马龙区人民政府 |
| （二）城镇雨污水管网建设（3项） |  |  |  |  |
| 1 | 沾益老城区雨污分流改造项目 | 沾益区庭院小区、市政道路雨污分流改造。 | 89,620 | 2023 | 市住房城乡建设局 | 沾益区人民政府 |
| 2 | 麒麟区老城区雨污分流改造工程 | 麒麟区庭院小区、市政道路雨污分流改造。 | 151,306 | 2023 | 市住房城乡建设局 | 麒麟区人民政府 |
| 3 | 经开区庭院小区雨污分流改造工程 | 对未实施雨污分流的庭院小区进行雨污分流改造。 | 1,000 | 2023 | 市住房城乡建设局 | 曲靖经开区管委会 |
| （三）农业农村面源污染防治（5项） |  |  |  |  |
| 1 | 南盘江干流（麒麟段）农村水污染防治项目 | 项目建设地点位于麒麟区珠街街道、文华街道、白石江街道、沿江街道、三宝街道、越州镇，主要对南盘江干流（麒麟段）沿岸汇水范围内的村庄生活污水进行收集处理，达标回用或排放，有效削减污水排入河道的污染负荷。工程内容包括：（1）污水收集工程：新建DN200污水收集支管约420千米，DN300污水收集主管约100千米，新建检查井约25000个，沉泥井约10000个。（2）污水处理工程：新建污水处理系统约150套，污水日处理能力约10000立方米。 | 20,000 | 2023 | 市生态环境局 | 麒麟区人民政府 |
| 2 | 麒麟区农村生活污水处理（城市供水区域）项目 | 城市供水区域涉及自然村37个，按集中收集处理模式每个自然村300万元计算，估算建设费用11100万元。 | 11,100 | 2023 | 市生态环境局 | 麒麟区人民政府 |
| 3 | 麒麟区农村生活污水处理（农村供水区域）项目 | 农村供水区域涉及自然村215个，按照集中收集处理每个自然村200万元、分散治理每户1.2万元（8385户）计算，估算建设费用53062万元。 | 53,062 | 2023 | 市生态环境局 | 麒麟区人民政府 |
| 4 | 麒麟区黄家庄片区污水治理建设项目 | 在黄家庄东北侧（最低点）新建2000m³/d污水处理站，收集片区内污水并处理，处理后的污水用于片区内农田灌溉，多余的水排入东侧九龙河。 | 3,000 | 2023 | 市住房城乡建设局 | 麒麟区人民政府 |
| 5 | 麒麟区耕地轮作制度试点项目 | 全区完成耕地轮作面积3万亩。 | 450 | 2023 | 市农业农村局 | 麒麟区人民政府 |
| 二、水资源保障类（2项） | 174,644 |  |  |  |
| 1 | 中河河道、河堤治理及补水管网建设项目 | 南江花园至珠江源大道新建DN1200管道2000米，曲鸡路至龙井路河底硬化18000平方米。 | 3,244 | 2023 | 市住房城乡建设局 | 麒麟区人民政府 |
| 2 | 德泽水库—马龙—西河水库连通工程 | 德泽水库—马龙—西河水库连通工程。 | 171,400 | 2023 | 市水务局 | 市发展投资集团 |
| 三、生态修复类（15项） | 266,563 |  |  |  |
| （一）矿山生态修复（1项） |  |  |  |  |
| 1 | 曲靖市历史遗留废弃露天矿山生态修复工程 | 珠江流域48个历史遗留矿山生态修复，其中2022年修复81.7万平方米，2023年修复85.1万平方米，2024年修复25.9万平方米。 | 5,784 | 2023 | 市自然资源和规划局 | 麒麟区人民政府 沾益区人民政府 |
| （二）河道生态综合整治（14项） |  |  |  |  |
| 1 | 曲靖市麒麟区城市景观生态治理及配套基础设施建设项目-西河滨河景观项目 | 西河滨河景观工程:工程东止西河与南盘江交界处，全长约 6.6 公里，规划总用地面积约 2000 亩左右，项目工程主要包括:项目片区房屋拆迁、路网等土地一级开发整理，沿河河底清游、河坡整治、截污治理，河岸绿化亮化、车行道及人行休闲道路铺设，桥梁建设及改造、节点景观及管理用房、厕所、配电、管网辅助设施等建设，还包括部分文化、旅游、体育等设施建设。 | 50,147 | 2023 | 市住房城乡建设局 | 麒麟区人民政府 |
| 2 | 白石江生态综合治理项目 | 白石江生态综合治理。 | 47,829 | 2023 | 市水务局 | 麒麟区人民政府 曲靖经开区管委会 |
| 3 | 西河生态综合治理工程 | 西河生态综合治理。 | 18,000 | 2023 | 市水务局 | 沾益区人民政府 麒麟区人民政府 |
| 4 | 麒麟区潇湘江生态综合治理项目 | 麒麟区潇湘江生态综合治理。 | 21,000 | 2023 | 市水务局 | 麒麟区人民政府 |
| 5 | 麒麟区内圩河生态综合治理项目 | 麒麟区内圩河生态综合治理项目。 | 18,500 | 2023 | 市水务局 | 麒麟区人民政府 |
| 6 | 麒麟区龙潭河生态综合整治项目 | 麒麟区龙潭河生态综合整治项目。 | 20,000 | 2023 | 市水务局 | 麒麟区人民政府 |
| 7 | 麒麟区九龙河生态综合治理项目 | 麒麟区九龙河生态综合治理项目。 | 18,700 | 2023 | 市水务局 | 麒麟区人民政府 |
| 8 | 麒麟区南盘江两江交汇口水生态综合治理项目 | 麒麟区南盘江两江交汇口水生态综合治理。 | 20,000 | 2023 | 市水务局 | 麒麟区人民政府 |
| 9 | 麒麟区中河生态综合治理工程 | 麒麟区中河生态综合治理。 | 19,500 | 2023 | 市水务局 | 麒麟区人民政府 |
| 10 | 沾益区新排河综合治理工程 | 沾益区新排河综合治理工程。 | 4,970 | 2023 | 市水务局 | 沾益区人民政府 |
| 11 | 沾益区南盘江天生坝村至金龙段综合治理工程 | 沾益区南盘江天生坝村至金龙段综合治理工程。 | 13,875 | 2023 | 市水务局 | 沾益区人民政府 |
| 12 | 沾益区毛洞河综合治理工程 | 沾益区毛洞河综合治理工程。 | 7,200 | 2023 | 市水务局 | 沾益区人民政府 |
| 13 | 国家水土保持重点工程麒麟区水井小流域综合治理工程 | 国家水土保持重点工程麒麟区水井小流域综合治理工程。 | 500 | 2023 | 市水务局 | 麒麟区人民政府 |
| 14 | 国家水土保持重点工程沾益区杂木箐小流域综合治理工程 | 国家水土保持重点工程沾益区杂木箐小流域综合治理工程。 | 558 | 2023 | 市水务局 | 沾益区人民政府 |
| 四、2023年合计（29项） | 812,885 |  |  |  |

（第四部分：2024年项目）

| 序号 | 项目名称 | 项目建设内容 | 投资 （万元） | 计划 实施时间 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、控源截污类（1项） | 13,000 |  |  |  |
| （一）城镇污水处理设施完善（1项） |  |  |  |  |
| 1 | 沾益区轻工业园区污水处理厂 | 城西工业园区新建一座日处理能力2万m³的污水处理厂。 | 13,000 | 2024 | 市工业和信息化局 | 沾益区人民政府 |
| 二、水资源保障类（4项） | 14,000 |  |  |  |
| 1 | 麒麟区再生水回用工程 | 建设中水回用管网60km，尾水回用于城市景观、河流生态补水、城市绿化、道路清扫。 | 6,000 | 2024 | 市住房城乡建设局 | 麒麟区人民政府 |
| 2 | 沾益区再生水回用工程 | 建设中水回用管网40km，尾水回用于城市景观、河流生态补水、城市绿化、道路清扫。 | 4,000 | 2024 | 市住房城乡建设局 | 沾益区人民政府 |
| 3 | 再生水回用光伏企业试点工程 | 污水处理厂尾水回用于光伏企业，建设20km回用管网。 | 2,000 | 2024 | 市工业和信息化局 | 曲靖经开区管委会 |
| 4 | 再生水回用钢铁企业试点工程 | 污水处理厂尾水回用于光伏企业，建设20km回用管网。 | 2,000 | 2024 | 市工业和信息化局 | 麒麟区人民政府 |
| 三、生态修复类（3项） | 1,405 |  |  |  |
| （一）水生态修复（1项） |  |  |  |  |
| 1 | 河道外来入侵植物清除项目 | 清除南盘江及主要支流23.6公里河道中入侵严重的外来植物，其中，清除南盘江水泥厂桥至麒麟交界段13.5公里河段河岸浆砌石护坡上的紫茎泽兰和河道中繁殖的喜旱莲子草，海河小后所至南盘江汇口6公里河道中喜旱莲子草、水葫芦，农场河清源学校以东1.1公里河道中水葫芦，后圩河下木龙村至后圩村段3公里河道中水葫芦。 | 236 | 2024 | 市水务局 | 沾益区人民政府 |
| （二）河道生态综合整治（2项） |  |  |  |  |
| 1 | 国家水土保持重点工程马龙区小河小流域综合治理工程 | 国家水土保持重点工程马龙区小河小流域综合治理工程。 | 622 | 2024 | 市水务局 | 马龙区人民政府 |
| 2 | 国家水土保持重点工程麒麟区大营小流域综合治理工程 | 国家水土保持重点工程麒麟区大营小流域综合治理工程。 | 546 | 2024 | 市水务局 | 麒麟区人民政府 |
| 四、综合监管类（2项） | 68,790 |  |  |  |
| 1 | 曲靖市“数字水利”智慧化建设项目 | 曲靖市所有涉水平台的系统整合、集成与提升。 | 60,790 | 2024 | 市水务局 | 市水务局 |
| 2 | 智慧管网建设工程 | 麒麟区、沾益区、经开区管网监管体系构建、管网监测点布置、管网监控设施改造、管网监管体系维护。 | 8,000 | 2024 | 市住房城乡建设局 | 麒麟区人民政府 沾益区人民政府 曲靖经开区管委会 |
| 五、2024年合计（10项） | 97,195 |  |  |  |